ANEXO I

ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO

REFERENTES AOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DESTINADOS A TODOS

OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE BALNEÁRIO PINHAL

1. JUSTIFICATIVA

Os extintores de incêndio são essenciais para o combate a incêndios em seu início, proporcionando assim uma maior proteção ao patrimônio, servidores e terceiros e também para integral obediência às normas legais que regem o assunto. Assim, faz-se necessário alocar a correta quantidade de extintores nos prédios públicos, de forma a atender aos requisitos de segurança e sua obrigatoriedade.

A presença de sinalização de emergência faz-se necessária em virtude da orientação que a mesma fornece para os casos em que se exigem a rápida evacuação da edificação e também por ser item obrigatório para adequação das edificações em conformidade com seus respectivos Planos de Prevenção e Contra Incêndios (PPCI).

Quanto à iluminação de emergência é preciso iluminar o ambiente de forma vertical e horizontal de forma suficiente para evitar acidentes e que permita a evacuação das pessoas das áreas de risco. Além de auxiliar no trabalho dos socorristas na hora de encontrar pessoas feridas em caso de acidentes.

Quanto à manutenção dos extintores deve atender a legislação mediante a recarga e manutenção dos extintores já existentes nos prédios Públicos.

2. AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO

a) Os equipamentos de proteção e prevenção contra incêndio só poderão ser entregues nos locais previamente informados no pedido dentro do município de Balneário Pinhal por funcionários da Licitante vencedora, devidamente uniformizados e identificados. A identificação dos colaboradores da Licitante vencedora deverá ser previamente informada ao Setor de Planejamento.

b) Todas as visitas solicitadas para realizações dos serviços nas edificações serão comunicadas e agendadas com antecedência com horário e local estipulado pelo setor de Planejamento. O não comparecimento da Licitante vencedora na data, horário e local agendado estará sujeito a sanções prevista no edital;

c) Todos os sistemas de prevenção e proteção contra incêndio (extintores, placas de sinalização, iluminação de emergência) licitados neste edital deverão estar em conformidade com as NBRs da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Portarias do INMETRO, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul e Legislação de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do estado do Rio Grande do Sul;

d) O ponto de tomada de energia para ligação de luminárias de emergência deve ser instalado nos locais solicitados pelo setor de planejamento, atendendo a NBR 5410. Os pontos de tomada serão compostos de eletrodutos e caixas de sobrepor ligadas a rede existente por condutores. Os eletrodutos e caixas deverão ser compatíveis e devem ficar fixas às paredes e/ou tetos;

e) Para as sinalizações de emergência, as quantidades referentes a cada código da NBR 13434 serão informadas com antecedência à empresa pelo setor de planejamento.

Deverão ser fixadas com fita dupla face ou cola, que garantam a fixação permanente da placa.

f) Todos os extintores de incêndio serão postos em seus devidos lugares;

g) Os locais de instalação dos extintores deverão ser identificados por placas de identificação, fixadas pela Licitante vencedora, com a indicação das características do extintor. As placas de identificação devem estar em conformidade com as NBRs específicas e deverão ser fixadas com fita dupla face ou cola, que garantam a fixação permanente das mesmas;

h) Quaisquer acessórios, componentes dos extintores, como suportes e caixas de extintores serão instalados pela Licitante vencedora, conforme solicitados no pedido.

Deverão ser fixados com parafusos de inox em buchas adequadas;

i) Caso a Licitante vencedora verifique que o local de instalação e/ou fixação esteja incorreto ou precise ser reparado, deverá informar, ao responsável pela fiscalização do serviço, para posterior instalação e/ou fixação a ser realizada pela Licitante vencedora, sem que haja nenhum ônus para a mesma. Em nenhuma hipótese deverá ser instalado qualquer sistema de forma adaptada sob pena de ter o serviço impugnado.

j) Todos os extintores deverão apresentar selo do INMETRO;

k) Cada extintor deverá receber uma marcação na cor branca em adesivo de poliuretano, letra tipo Arial e fonte 75, com o tipo do extintor e um número de acordo com sua numeração em documento fornecido junto com o pedido.

3. PROCEDIMENTOS DE ENTREGA

a) O procedimento para entrega e instalação dos extintores de incêndio das dependências da prédios públicos será acompanhado por servidores nomeados pelo setor de Planejamento e efetuado mediante recibo em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelo mesmo (com nome legível e documento) e também pelo responsável da Licitante vencedora;

b) A Licitante vencedora deverá fornecer Memorial dos extintores de incêndio de cada edificação onde foi realizado os serviços, conforme modelo a ser fornecido pelo setor de Planejamento, no prazo de 10 (dez) dias após a instalação dos extintores de incêndio, sendo 01 (uma) via impressa e 1 (uma) cópia em meio de planilha digital editável. Esta cópia digital deverá ser enviada para o e-mail planejamento@balneariopinhal.rs.gov.br.

c) O recibo e entrega de extintores deverá conter obrigatoriamente, a quantidade de extintores, suas características, data da entrega, número de série do fabricante de cada extintor e o número da marcação, evitando assim possíveis trocas;

d) A realização dos serviços especificados deverá seguir Cronograma de execução a ser elaborado pelo setor de Planejamento, ressaltando que as datas e horários serão estabelecidos de forma a não causar prejuízos às atividades desenvolvidas no local, devendo, portanto, a Licitante vencedora se adequar para o cumprimento do referido cronograma;

e) Os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

f) A Licitante vencedora deverá substituir os materiais, no local de entrega, e no prazo máximo de 10 (dez) dias, que forem considerados inadequados às especificações, ou que tenham sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado;

g) No caso de substituição dos produtos, abrir-se-á a contagem de novos prazos de garantia em relação aos materiais substituídos, a contar da data em que ocorrer o novo aceite (recebimento definitivo).

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA

a) Os equipamentos ou materiais devem ser entregues e instalados diretamente nos locais determinados pelo setor de Planejamento, conforme quantitativos e respectivas destinações internas indicadas em documento enviado junto à nota de empenho;

b) A Licitante vencedora deverá apresentar a nota fiscal no ato da entrega dos produtos, indicando o número da nota de empenho a ser liquidado, o número do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os valores unitário e total, descrição do item e os dados bancários da Licitante vencedora;

c) A Licitante vencedora deverá prever todo serviço logístico necessário, como carros ou caminhões, bem como carregadores e utensílios de transporte como paleteiras, carros manuais etc.;

d) A Licitante vencedora poderá realizar visita técnica prévia para o dimensionamento logístico de sua operação, caso julgue necessário;

e) A Licitante vencedora deverá realizar as entregas em horários em que os prédios estejam em funcionamento normal, salvo solicitação do setor de Planejamento.

5. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

a) Aquisições parceladas de serviços de recargas, manutenções e substituições de peças danificadas, quando houver, além de renovação de pintura nos cilindros e testes hidrostáticos em extintores de incêndio tipos ABC, PQS, CO2 e AP e testes hidrostáticos em mangueiras de combate a incêndio.

b) Todos os procedimentos de manutenção realizados nos cilindros extintores de incêndio, conforme quadros do subitem anterior, devem estar em conformidade com a Portaria INMETRO nº 5, de 04 de janeiro de 2011.

c) Os extintores serão previamente inspecionados no ato da retirada ou devolução. Esta inspeção deverá constar em registro o tipo dos extintores, quantidade retirada ou devolvida e quais serviços serão ou foram realizados no extintor.

d) Deverá haver registro com data para devolução dos extintores e o registro deve estar assinado por representantes da contratada e da Prefeitura.

e) A empresa contratada deverá manter os empregados responsáveis pela execução do serviço uniformizados e/ou identificados por crachá, em condições de higiene e segurança, sempre que os serviços demandarem a permanência deles nas dependências da contratante.

f) A contratada deverá fornecer os equipamentos, materiais, mão de obra, transporte e o que mais necessitar para a devida execução dos serviços.

g) As retiradas e entrega dos extintores deverão ser efetuadas de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00 (horário oficial de Brasília), sendo a Instituição comunicada previamente no prazo mínimo de 24h.

h) A Contratada tem o prazo máximo de 20 (vinte) dias sequenciais para entregar completamente os serviços contratados, contados a partir da retirada dos equipamentos.

i) A contratada deverá dispor de extintores próprios com o fim de mantê-los na instituição, em caso de retirada dos cilindros da contratante, em número igual ou superior a 50% do número de equipamentos que foram retirados, ou efetuar os serviços em duas etapas deixando, assim, a Instituição guarnecida com o mínimo de 50% do seu número de extintores.

j) Os extintores deverão ter garantia de 12 (doze) meses, na forma disciplinada pelo INMETRO, incluindo mão de obra, substituição de peças, material e demais componentes necessários para a eficiência dos extintores, colocação de selos de identificação do componente, mais validade, sendo a contratada obrigada a reparar, durante o tempo de garantia, às suas expensas, quaisquer irregularidades observadas pela equipe da SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO – SOST.

k) As informações contidas nos rótulos dos extintores com as instruções de etiquetas, entre outras deverão ser confeccionadas em adesivo vinil.

l) Os selos do INMETRO deverão ser recobertos com fita adesiva transparente.

m) As peças somente serão trocadas caso seja necessário, onde a comprovação da necessidade de troca deve ocorrer por meio de laudo e autorizada previamente pelo servidor designado para o acompanhamento do processo.

n) No caso das peças substituídas, as mesmas deverão ser devolvidas juntamente com a entrega.

o) As pinturas deverão ser feitas em tintas esmalte com alta aderência.

p) As notas fiscais só serão atestadas se todas as exigências do contrato forem cumpridas.

q) O transporte dos equipamentos na retirada e devolução, bem como quaisquer despesas na execução dos serviços, ocorrerão por conta da empresa contratada.

6. TREINAMENTO

a) A contratada deverá ministrar treinamento conforme os procedimentos exigidos na RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 014/BM-CCB/2009, por pessoa habilitada.

b) As turmas serão formadas por no mínimo 4 alunos, indicados previamente pela Poder Executivo de Balneário Pinhal.

c) O treinamento deverá ser ministrado em instalações físicas adequadas, em Balneário Pinhal, podendo ser na própria ocupação objeto do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), com local para as aulas teóricas e práticas, e com os sistemas de prevenção e combate a incêndio necessários para o treinamento.

d) O profissional habilitado comunicará, com no mínimo 24 horas de antecedência, ao órgão local do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar a data, o horário e o local da realização do Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios.

e) Deverá ser fornecido Certificado, conforme modelo previsto no Anexo IV desta RT, será numerado, constando o rol das matérias ministradas e a respectiva carga horária, bem como o profissional habilitado manterá arquivada a documentação do curso (plano de curso, registro de presença, livro de registro de certificados expedidos, entre outros documentos), pelo período da vigência do Certificado, a contar da data de seu fornecimento, para fins de auditagem por parte do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar.

Balneário Pinhal, 05 de janeiro de 2024.

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil CREA RS172453

ANEXO II

# TERMO DE REFERÊNCIA

Município Balneário Pinhal/RS

Secretaria Municipal de Administração de Planejamento

Necessidade da Administração: Aquisição de equipamentos e serviços de proteção e prevenção contra incêndio.

# 1. Definição do Objeto

O presente termo tem por objeto fixar as condições gerais e o método de fornecimento para Aquisição de equipamentos e serviços de proteção e prevenção contra incêndio, conforme abaixo.

| Lote | Item | Descrição | Unid. | Quant. | Média |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Extintores de incêndio de PQS ABC de 4 kg (Plus) novo, fabricados de acordo com a NBR 15.808 com validade da carga de 5 anos e com teste hidrostático com validade de 5 anos. Apenas fornecimento. | un | 100 | R$ 194,34 |
|  | 2 | Extintores de incêndio de PQS ABC de 6 kg (Plus) novo, fabricados de acordo com a NBR 15.808 com validade da carga de 5 anos e com teste hidrostático com validade de 5 anos. Apenas fornecimento. | un | 50 | R$ 221,70 |
|  | 3 | Extintores de incêndio de PQS ABC de 8 kg (Plus) novo, fabricados de acordo com a NBR 15.808 com validade de carga de 5 anos e com teste hidrostático com validade de 5 anos. Apenas fornecimento. | un | 5 | R$ 00,92 |
|  | 4 | Suporte universal utilizado para sustentação de extintores na parede com capacidade de suporte de acordo com extintores tipo Pó 4Kg, 6Kg, 8Kg e 12Kg. Instalado no local. | un | 100 | R$ 11,35 |
|  | 5 | Serviço de instalação de caixa para extintor em Polipropileno Injetado com alça para lacre, janela para inspeção, sistema de vedação tipo "labirinto", com sistema "click", duas alças de abertura com tampa. Utilizado para extintor PQS ABC 4Kg, 6Kg, 8Kg e 12Kg. Com fornecimento de material. | un | 50 | R$ 266,16 |
|  | 6 | Serviço de instalação de caixa para extintor com porta e visor e pingadeira. Utilizado para extintor Pó 4Kg, 6Kg, 8Kg e 12Kg. Com fornecimento de material. | un | 50 | R$ 242,57 |
| 02 | 7 | Serviço de instalação de o ponto de tomada de energia de acordo com a NBR 5410 para luminária de emergência ou sinalização autônoma (balizamento) nos locais determinados pelo DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO. Incluindo materiais e mão de obra. | un | 150 | R$ 213,33 |
|  | 8 | Luminária de emergência (bloco autônomo conforme NBR 10898). Alimentação: bivolt automático 110/220V 60Hz; Autonomia: 3h; Iluminação: 30 LEDs; Bateria: lítio Recarregável; Fixação: sobrepor; Dimensões: aproximadamente 50x200mm; instalado no local. | un | 150 | R$ 29,23 |
| 03 | 9 | Sinalização de proibição (códigos P1, P2, P3, P4 e P5 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo circular, fundo branco, pictograma preta e faixa circular e barra diametral vermelha. Tamanho 15cm x 20cm. Instalado no local. | un | 100 | R$ 17,60 |
|  | 10 | Sinalização de proibição (códigos P1, P2, P3, P4 e P5 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo circular, fundo branco, pictograma preta e faixa circular e barra diametral vermelha. Tamanho 30cm x 40cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 38,95 |
|  | 11 | Sinalização de alerta (códigos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo triangular, fundo amarelo, pictograma preta e faixa triangular preta. Tamanho 15cm x 20cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 15,23 |
|  | 12 | Sinalização de alerta (códigos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo triangular, fundo amarelo, pictograma preta e faixa triangular preta. Tamanho 30cm x 40cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 27,75 |
|  | 13 | Sinalização de orientação e salvamento (Códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 20cm x 30cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 34,00 |
|  | 14 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 12cm x 24cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 12,62 |
|  | 15 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 15cm x 30cm. Instalado no local. | un | 300 | R$ 13,45 |
|  | 16 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 20cm x 40cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 50,67 |
|  | 17 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 24cm x 48cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 25,27 |
|  | 18 | Sinalização de equipamentos (códigos E1, E2, E5, E6, E7 e E8 da ABNT NBR 13434- 2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo quadrado e fundo vermelho. Tamanho 15cm x 15cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 23,33 |
|  | 19 | Sinalização de equipamentos (códigos E1, E2, E5, E6, E7 e E8 da ABNT NBR 13434- 2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo quadrado e fundo vermelho. Tamanho 20cm x 20cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 25,00 |
|  | 20 | Sinalização de equipamentos (códigos E1, E2, E5, E6, E7 e E8 da ABNT NBR 13434- 2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo quadrado e fundo vermelho. Tamanho 30cm x 30cm. Instalado no local. | un | 50 | R$ 32,00 |
| 04 | 21 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (ABC) com capacidade de 4kg. | un | 150 | R$ 40,08 |
|  | 22 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (ABC) com capacidade de 6kg. | un | 150 | R$ 50,30 |
|  | 23 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (ABC) com capacidade de 8kg. | un | 10 | R$ 63,13 |
|  | 24 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (CO2) com capacidade de 8kg. | un | 10 | R$ 88,10 |
|  | 25 | Substituição de manômetro em extintor PQS (4kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 50 | R$ 15,87 |
|  | 26 | Substituição de manômetro em extintor PQS (6kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 50 | R$ 16,22 |
|  | 27 | Substituição de manômetro em extintor PQS (8kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 10 | R$ 15,87 |
|  | 28 | Substituição de mangueira extintor PQS (4 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 50 | R$ 16,92 |
|  | 29 | Substituição de mangueira em extintor PQS (6kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 50 | R$ 24,51 |
|  | 30 | Substituição de mangueira em extintor PQS (8kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 10 | R$ 26,18 |
|  | 31 | Substituição de válvula em extintor PQS (4 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 50 | R$ 32,65 |
|  | 32 | Substituição de válvula em extintor PQS (6 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário) | un | 50 | R$ 34,00 |
|  | 33 | Substituição de válvula em extintor PQS (8 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 10 | R$ 35,73 |
|  | 34 | Substituição de anel O´RING em extintor PQS (4 Kg, 6 kg, 8 Kg e 12 Kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 50 | R$ 14,99 |
|  | 35 | Substituição de Conjunto haste para válvula extintor PQS (4 Kg, 6 Kg, 8 Kg e 12 Kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | un | 50 | R$ 17,67 |
|  | 36 | Serviço de Pintura (Cor vermelho conforme legislação CBM/RS) em cilindros de PQS (4 kg) com fornecimento de tintas. | un | 150 | R$ 53,73 |
|  | 37 | Serviço de Pintura (Cor vermelho conforme legislação CBM/RS) em cilindros de PQS (6 kg) com fornecimento de tintas. | un | 100 | R$ 73,33 |
|  | 38 | Serviço de Pintura (Cor vermelho conforme legislação CBM/RS) em cilindros de PQS (8 kg) com fornecimento de tintas. | un | 10 | R$ 105,10 |
|  | 39 | Teste hidrostático em extintores abc 4 kg. | un | 50 | R$ 49,67 |
|  | 40 | Teste hidrostático em extintores abc 6 kg. | un | 50 | R$ 49,13 |
|  | 41 | Teste hidrostático em extintores abc 8 kg. | un | 10 | R$ 34,17 |
|  | 42 | Teste hidrostático em extintores do tipo PQS, (4 kg). | un | 150 | R$ 18,09 |
|  | 43 | Teste hidrostático em extintores do tipo PQS, (6 kg). | un | 150 | R$ 28,63 |
|  | 44 | Teste hidrostático em extintores do tipo PQS, (8 kg). | un | 10 | R$ 42,13 |
| 05 | 45 | Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios (TPCI) conforme RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 015/BM-CCB/Parte 01/2023 - Nível Intermediário. | un | 100 | R$ 313,33 |

2. Fundamentação da Contratação

A aquisição de equipamentos e serviços de proteção e prevenção contra incêndio é uma medida crucial para garantir a segurança de prédios e instalações, nesse caso públicas, e principalmente, das pessoas que os frequentam. A prevenção de incêndios não só protege as pessoas que frequentam esses espaços, mas também preserva o patrimônio público, reduzindo danos materiais e econômicos significativos. Espera-se, com essa contratação, garantir a segurança das pessoas, cumprir regulamentos, reduzir danos materiais, manter a continuidade das operações e preservar o patrimônio público.

3. Descrição da solução como um todo

O dimensionamento e a organização para o fornecimento serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta.

Os materiais entregues que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a substituição necessária.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal.

4. Requisitos da Contratação

Os materiais têm natureza comum e podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI e XLV, 17, § 2º, e 34, todos da Lei nº 14.133/2021.

Para os fornecimentos pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5. Modelo de Execução do Objeto

O Registro de Preço permanecerá vigente pelo período de 01 (um) ano.

Os prazos máximos de entrega serão de 15 (quinze) dias, a contar da solicitação.

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, comprovadamente, e devidamente aceita pela comissão.

6. Modelo de Gestão do Contrato

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento indica o Servidor Andersson Deves da Silveira, para atuar como fiscal do contrato.

7. Critérios de Pagamento

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do material.

8. Forma e Critérios de Seleção do Prestador de Serviço

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Estima-se para a contratação almejada os valores discriminados abaixo. Vislumbra-se que tais valores são compatíveis com o praticado pelo mercado correspondente.

# 10. Adequação Orçamentária

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias a serem apresentadas nas posteriores solicitações.

Balneário Pinhal/RS, 30 de abril de 2024.

# ROGERIO BERETA GOMES CORREA

# Secretário Municipal de Administração de Planejamento

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

| Lote | Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Extintores de incêndio de PQS ABC de 4 kg (Plus) novo, fabricados de acordo com a NBR 15.808 com validade da carga de 5 anos e com teste hidrostático com validade de 5 anos. Apenas fornecimento. | unid. | 100 |  |  |
|  | 2 | Extintores de incêndio de PQS ABC de 6 kg (Plus) novo, fabricados de acordo com a NBR 15.808 com validade da carga de 5 anos e com teste hidrostático com validade de 5 anos. Apenas fornecimento. | unid. | 50 |  |  |
|  | 3 | Extintores de incêndio de PQS ABC de 8 kg (Plus) novo, fabricados de acordo com a NBR 15.808 com validade de carga de 5 anos e com teste hidrostático com validade de 5 anos. Apenas fornecimento. | unid. | 5 |  |  |
|  | 4 | Suporte universal utilizado para sustentação de extintores na parede com capacidade de suporte de acordo com extintores tipo Pó 4Kg, 6Kg, 8Kg e 12Kg. Instalado no local. | unid. | 100 |  |  |
|  | 5 | Serviço de instalação de caixa para extintor em Polipropileno Injetado com alça para lacre, janela para inspeção, sistema de vedação tipo "labirinto", com sistema "click", duas alças de abertura com tampa. Utilizado para extintor PQS ABC 4Kg, 6Kg, 8Kg e 12Kg. Com fornecimento de material. | unid. | 50 |  |  |
|  | 6 | Serviço de instalação de caixa para extintor com porta e visor e pingadeira. Utilizado para extintor Pó 4Kg, 6Kg, 8Kg e 12Kg. Com fornecimento de material. | unid. | 50 |  |  |
| 02 | 7 | Serviço de instalação de o ponto de tomada de energia de acordo com a NBR 5410 para luminária de emergência ou sinalização autônoma (balizamento) nos locais determinados pelo DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO. Incluindo materiais e mão de obra. | unid. | 150 |  |  |
|  | 8 | Luminária de emergência (bloco autônomo conforme NBR 10898). Alimentação: bivolt automático 110/220V 60Hz; Autonomia: 3h; Iluminação: 30 LEDs; Bateria: lítio Recarregável; Fixação: sobrepor; Dimensões: aproximadamente 50x200mm; instalado no local. | unid. | 150 |  |  |
| 03 | 9 | Sinalização de proibição (códigos P1, P2, P3, P4 e P5 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo circular, fundo branco, pictograma preta e faixa circular e barra diametral vermelha. Tamanho 15cm x 20cm. Instalado no local. | unid. | 100 |  |  |
|  | 10 | Sinalização de proibição (códigos P1, P2, P3, P4 e P5 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo circular, fundo branco, pictograma preta e faixa circular e barra diametral vermelha. Tamanho 30cm x 40cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 11 | Sinalização de alerta (códigos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo triangular, fundo amarelo, pictograma preta e faixa triangular preta. Tamanho 15cm x 20cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 12 | Sinalização de alerta (códigos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo triangular, fundo amarelo, pictograma preta e faixa triangular preta. Tamanho 30cm x 40cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 13 | Sinalização de orientação e salvamento (Códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E, S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 20cm x 30cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 14 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 12cm x 24cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 15 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 15cm x 30cm. Instalado no local. | unid. | 300 |  |  |
|  | 16 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 20cm x 40cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 17 | Sinalização de orientação e salvamento (códigos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S14, S15-D, S15-E S17, S18 e S26 da ABNT NBR 13434-2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Fundo verde. Tamanho 24cm x 48cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 18 | Sinalização de equipamentos (códigos E1, E2, E5, E6, E7 e E8 da ABNT NBR 13434- 2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo quadrado e fundo vermelho. Tamanho 15cm x 15cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 19 | Sinalização de equipamentos (códigos E1, E2, E5, E6, E7 e E8 da ABNT NBR 13434- 2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo quadrado e fundo vermelho. Tamanho 20cm x 20cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
|  | 20 | Sinalização de equipamentos (códigos E1, E2, E5, E6, E7 e E8 da ABNT NBR 13434- 2) com superfície fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de acordo com a norma ABNT 13434. Material PVC com 2mm de espessura, não inflamável, não propaga chamas, não radioativo e atóxico. Certificação de conformidade emitida pela ABNT (Selo ABNT NBR 13434 inserido na placa). Sistema de identificação das cores para daltônicos (símbolo inserido na placa). 100% reciclável, com indicação do grupo de polímero. Luminância mínima de 140 mcd/m² após 10 minutos e 20 mcd/m² após 60 minutos com tempo de atenuação maior ou igual a 1800 minutos (0,3 mcd/m²). Símbolo quadrado e fundo vermelho. Tamanho 30cm x 30cm. Instalado no local. | unid. | 50 |  |  |
| 04 | 21 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (ABC) com capacidade de 4kg. | unid. | 150 |  |  |
|  | 22 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (ABC) com capacidade de 6kg. | unid. | 150 |  |  |
|  | 23 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (ABC) com capacidade de 8kg. | unid. | 10 |  |  |
|  | 24 | Recarga e manutenção em extintores de incêndio, (CO2) com capacidade de 8kg. | unid. | 10 |  |  |
|  | 25 | Substituição de manômetro em extintor PQS (4kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 50 |  |  |
|  | 26 | Substituição de manômetro em extintor PQS (6kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 50 |  |  |
|  | 27 | Substituição de manômetro em extintor PQS (8kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 10 |  |  |
|  | 28 | Substituição de mangueira extintor PQS (4 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 50 |  |  |
|  | 29 | Substituição de mangueira em extintor PQS (6kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 50 |  |  |
|  | 30 | Substituição de mangueira em extintor PQS (8kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 10 |  |  |
|  | 31 | Substituição de válvula em extintor PQS (4 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 50 |  |  |
|  | 32 | Substituição de válvula em extintor PQS (6 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário) | unid. | 50 |  |  |
|  | 33 | Substituição de válvula em extintor PQS (8 kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 10 |  |  |
|  | 34 | Substituição de anel O´RING em extintor PQS (4 Kg, 6 kg, 8 Kg e 12 Kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 50 |  |  |
|  | 35 | Substituição de Conjunto haste para válvula extintor PQS (4 Kg, 6 Kg, 8 Kg e 12 Kg) com fornecimento de peça. (caso necessário). | unid. | 50 |  |  |
|  | 36 | Serviço de Pintura (Cor vermelho conforme legislação CBM/RS) em cilindros de PQS (4 kg) com fornecimento de tintas. | unid. | 150 |  |  |
|  | 37 | Serviço de Pintura (Cor vermelho conforme legislação CBM/RS) em cilindros de PQS (6 kg) com fornecimento de tintas. | unid. | 100 |  |  |
|  | 38 | Serviço de Pintura (Cor vermelho conforme legislação CBM/RS) em cilindros de PQS (8 kg) com fornecimento de tintas. | unid. | 10 |  |  |
|  | 39 | Teste hidrostático em extintores abc 4 kg. | unid. | 50 |  |  |
|  | 40 | Teste hidrostático em extintores abc 6 kg. | unid. | 50 |  |  |
|  | 41 | Teste hidrostático em extintores abc 8 kg. | unid. | 10 |  |  |
|  | 42 | Teste hidrostático em extintores do tipo PQS, (4 kg). | unid. | 150 |  |  |
|  | 43 | Teste hidrostático em extintores do tipo PQS, (6 kg). | unid. | 150 |  |  |
|  | 44 | Teste hidrostático em extintores do tipo PQS, (8 kg). | unid. | 10 |  |  |
| 05 | 45 | Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios (TPCI) conforme RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 015/BM-CCB/Parte 01/2023 - Nível Intermediário | unid. | 100 |  |  |

Os licitantes, na proposta inicial, não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ........................................................................................................................., CNPJ nº ..................., sediada à ................................................................................................,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de               18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de                16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Balneário Pinhal/RS, ............de .................de 2024.

Nome, cargo e assinatura

Razão Social da empresa

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa.........................em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declara que:

1. Concorda com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;

2. Compromete-se a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;

3. Assegura ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no Edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;

4. (Nome da Empresa), CNPJ nº......... sediada a Rua (endereço completo) .............., declaro possuir as condições de habilitação ao presente PREGAO, na forma do inciso VII do artigo  4º da Lei 10.520/02.

Nome, cargo e assinatura

Nome da empresa

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº----

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/___

Aos ___ dias do mês de ____________ de 2024, nas dependências da Administração Municipal de Balneário Pinhal/RS, sito à Avenida Itália, nº 3100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.339/0001-97, nesta cidade,  o órgão gerenciador, devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 0036/2024, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em __/__/2024, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e serviços de proteção e prevenção contra incêndio, conforme especificações descritas no Anexo I - Descrição dos itens, o qual passa a ser parte integrante do presente Edital, resultante do Processo Licitatório nº 0090/2024, Pregão Eletrônico nº 0036/2024.

1.1. As quantidades totais constantes no Anexo I deste instrumento, poderão não ser adquiridas integralmente pelo Município.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALIDADE

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2. Conforme art. 8º, do Decreto Municipal nº 199/2023, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CONTRATO

3.1. Para o fornecimento do objeto desta Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS

4.1. Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados em planilha anexa, obedecida a classificação no Pregão Eletrônico nº 0036/2024.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1.2. Todas as visitas solicitadas para realizações dos serviços nas edificações serão comunicadas e agendadas com antecedência com horário e local estipulado pelo setor de

Planejamento. O não comparecimento da Licitante vencedora na data, horário e local agendado estará sujeito a sanções prevista no edital.

1.3. O procedimento para entrega e instalação dos extintores de incêndio das dependências dos prédios públicos será acompanhado por servidores nomeados pelo setor de Planejamento e efetuado mediante recibo em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelo mesmo (com nome legível e documento) e também pelo responsável da Licitante vencedora.

1.4. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos no Município de Balneário Pinhal/RS.

1.5. O fornecimento se dará conforme a necessidade da Secretaria, pelo período de até                 12 (doze) meses, sendo que os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA: DA EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata;

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do objeto no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado;

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.

6.2. As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis.

6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

a) advertência;

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

7.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.

7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Cabe ao Município proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações.

8.2. Os fiscais dos Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários preestabelecidos.

8.3. As irregularidades constatadas pelos Município deverão ser comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis.

8.4. O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

8.5. Ao Órgão Gerenciador competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela Administração.

8.6. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento indica o servidor Andersson Deves da Silveira, para atuar como fiscal e gestor do contrato.

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

9.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:

a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

9.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.

9.3. Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

10.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Tramandaí/RS.

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada pelo Órgão Gerenciador, abaixo assinado e pelo(s) representantes da(s) empresa(s) registrada(s).

Balneário Pinhal/RS....de ...........de 2024.

______________________________                         ___________________________

Órgão Gerenciador                                           Representante da Empresa

____________________________                            ____________________________

Testemunha	                                                           Testemunha

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL, pessoa jurídica de direito público interno, criado pela Lei nº 10.670 de 28 de dezembro de 1995, com sede na Avenida Itália, nº 3100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.339/0001-97, representado neste ato pela Prefeita MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro, a empresa........inscrita no CNPJ/MF sob nº ...., com sede no Município de ...., na  (Rua, Avenida)...., nº ..., CEP: ....., neste ato representado por ..............., doravante denominada CONTRATADA, têm justo e pactuado entre si o presente contrato de prestação de serviços de Aquisição de equipamentos e serviços de proteção e prevenção contra incêndio, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da                     Lei Federal  nº 14.133/2021, e demais legislação e alterações:

FUNDAMENTO: Processo Licitatório nº 0090/2024, constituindo-se de documentos vinculados a esta Minuta - dela fazendo parte integral - todos os documentos que integram o Pregão Eletrônico n° 0036/2024, da qual esta Minuta de Contrato é integrante.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de Aquisição de equipamentos e serviços de proteção e prevenção contra incêndio.

1.1. Os equipamentos de proteção e prevenção contra incêndio só poderão ser entregues nos locais previamente informados no pedido dentro do município de Balneário Pinhal por funcionários da Licitante vencedora, devidamente uniformizados e identificados. A identificação dos colaboradores da Licitante vencedora deverá ser previamente informada ao Setor de Planejamento.

1.2. Todas as visitas solicitadas para realizações dos serviços nas edificações serão comunicadas e agendadas com antecedência com horário e local estipulado pelo setor de

Planejamento. O não comparecimento da Licitante vencedora na data, horário e local agendado estará sujeito a sanções prevista no edital.

1.3. O procedimento para entrega e instalação dos extintores de incêndio das dependências dos prédios públicos será acompanhado por servidores nomeados pelo setor de Planejamento e efetuado mediante recibo em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelo mesmo (com nome legível e documento) e também pelo responsável da Licitante vencedora.

1.4. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos no Município de Balneário Pinhal/RS.

1.5. O fornecimento se dará conforme a necessidade da Secretaria, pelo período de até                 12 (doze) meses, sendo que os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS E FORNECIMENTO:

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme permissivo legal.

## 1.2. Todas as visitas solicitadas para realizações dos serviços nas edificações serão comunicadas e agendadas com antecedência com horário e local estipulado pelo setor de

## Planejamento. O não comparecimento da Licitante vencedora na data, horário e local agendado estará sujeito a sanções prevista no edital.

## 1.3. O procedimento para entrega e instalação dos extintores de incêndio das dependências dos prédios públicos será acompanhado por servidores nomeados pelo setor de Planejamento e efetuado mediante recibo em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelo mesmo (com nome legível e documento) e também pelo responsável da Licitante vencedora.

## 1.4. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos objetos no Município de Balneário Pinhal/RS.

## 1.5. Os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo

## CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR:

Pela execução dos procedimentos que se impõem para desenvolver as ações constantes da cláusula primeira, o MUNICIPIO, pagará à CONTRATADA o valor total de                                          R$ .....(............), sendo: valor da hora trabalhada R$ .....(............). Os pagamentos ocorrerão semanalmente de acordo com a quantidade de atividades realizadas, mediante a liberação da Secretaria Municipal de Obras e emissão de Nota Fiscal correspondente.

## CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução do presente objeto correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

5.1. A extinção do contrato poderá ser:

5.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

5.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEXTA - EMISSÃO DE FATURAS E PAGAMENTOS:

Para a efetivação dos pagamentos, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar à Secretaria Municipal de Finanças, nota fiscal/fatura, em duas vias, assinada pelo profissional responsável pelo serviço, na qual constem os serviços realizados, discriminadamente, por itens e detalhes acompanhados do laudo da inspeção por pessoa designada pelo MUNICÍPIO, dando a etapa e os valores como certos e acabados.

6.1. Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no país, por meio de cheque nominal ou ordem de crédito bancária, sendo que, neste caso, as despesas bancárias serão pagas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA:  DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Todos os encargos sociais resultantes da presente prestação de serviços serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, da mesma forma os encargos trabalhistas decorrentes deste contrato serão suportados pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus ao MUNICÍPIO.  Para isso, reconhece a CONTRATADA, ser de sua inteira responsabilidade todo e qualquer débito trabalhista que advenha da presente prestação de serviços.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA:

8.1.O MUNICÍPIO exercerá ampla e irrestritamente a fiscalização da fiel execução do objeto deste contrato, em relação aos serviços, prazos, dispositivos de segurança, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

8.2. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento indica o servidor Andersson Deves da Silveira, para atuar como fiscal e gestor do contrato.

## CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA é única e exclusivamente responsável pelo fiel cumprimento do presente contrato, assumindo para tanto, quaisquer eventualidades, seja na esfera cível ou criminal, obrigando-se a executar os serviços solicitados, nos exatos termos pactuados na Cláusula Primeira do presente instrumento.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do MUNICÍPIO.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA se responsabiliza por todos os danos e prejuízos que, nas suas locomoções para consecução do presente contrato, causar a terceiros, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES E MULTAS:

10.1. Pelo inadimplemento das obrigações a CONTRATADA, conforme a infração, estará sujeita às seguintes penalidades:

10.1.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

10.1.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de               0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

10.1.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

10.2. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe a Lei nº 14.133/2021.

10.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

10.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer condições, os representantes signatários deste instrumento, por si ou por instrumento de procuração na forma da lei, que ficará fazendo parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato.

11.1. Na execução do objeto ora contratado, o MUNICÍPIO exercerá todas as prerrogativas que lhe são asseguradas pela legislação aplicável, sujeitando-se a CONTRATADA, igualmente, a todas as normas, condições, responsabilidades e demais cautelas, tudo em conformidade com a Lei 14.133/2021

11.2. Será Foro competente para dirimir controvérsias o de Tramandaí/RS, não podendo ser indicado qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

11.3. Este contrato é firmado em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas instrumentais, na forma da legislação em vigor, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Balneário Pinhal/RS, .............de..................de 2024.

MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA

Prefeita